嘉義縣私立萬能高級工商職業學校
104學年度高級中等學校精進優質計畫之雲端環境偵測機器人設備案
設 備 標 單

日期：  年  月  日

| 項次 | 設備名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 複價 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雲端環境偵測機器人 | 規格(1) 1.Arduino UNO控制器，具有14個digital I/O、6個PWM output、SRAM 2K、16MHz clock、 flash 32K。 2.自走車平台鋁合金120x80mm+/-2%、PWM具外部微調型RC伺服機x2。 3.Arduino嵌入式國際證照擴充版：含Analog I/O x12、Digital I/O x32、3.3V/5V/G I/O x6及三階段開關，另可外接至少四組伺服機與供電切換裝置、須為2014V1 PCP版電源採7.5V/5V/9V多段電源平台。 4.平台支援圖控式C語言，並可與FPGA/Propeller多核心控制器銜接。 5.紅外線發射接收器模組，39x11mm，接收器位於發射器上方8mm，具調整旋鈕控制感測距離。 6.提供合法使用中文教學手冊，教學平台可搭配Arduino/ BS2應用，課程需具紅外線測距、觸鬚接觸式、光敏與光 非接觸式等至少10章節，符合嵌入式國際證照教學課程。 7.需 提供教育訓練12小時 。 規格(2) 或具備上述規格(1)項內所有規格、功能與應用之同等能力。 | 24 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 合計： |
| 總計新台幣： |
| 投標廠商： 地 址： 負 責 人： 電 話： |

Ps.1.預算不足部分,將視學校經費狀況採校內自籌款支應。

2.標單不明之處請洽本校資訊科 陳主任 0931973142 或 05-2687777#561